## Slide 1: ATLAS実験における レベル2ミューオントリガーの性能評価
所属：東大理 高エ研A 神戸大自然B CERNC
道前 武
徳宿克夫A 長野邦浩A 小曽根健嗣A
石川明正B 大町千尋B 蔵重久弥B
河野能知C Atlas-Japan HLTグループ
2008年9月23日
日本物理学会 秋季大会

## Slide 2
Level2 MuonTrigger System
~75[kHz]
2.5[μsec]
Level1
~1[kHz],10[msec]
Level2
L2MuSA
L2MuComb
~100[Hz]
1[sec]
Event Filter
L2MuSA(L2MuStandAlone):Muon System (Wire Chamber、RPC、Drift Tube、CSC) 単体でmuonの Ptを再構成し、あるthreshold以上のPt のmuonを選別
L2MuComb:L2muSA で求めた muon とInner Detectorのtrackとのマッチングを 行いmuonを選別
今回はL2MuSAにしぼってお話しします
Level1
Hardware Trigger
Level2
LVL1の結果をSoftwareのTrigger
にかける

## Slide 3
Inner
Middle
Outer
Inner
Middle
Outer
Trigger Chamber
Trigger Chamber
η=1.05
検出器
Barrel部分
LVL1- MiddleとOuterのRPC(Middle-2層、Outer-1層)を使用
LVL2- Inner, Middle, OuterのDrift Tubeを使用
EndCap部分
LVL1- MiddleのWire Chamber(3層)使用(位置分解能 ~1cm)
LVL2- Inner, Middle, OuterのDrift Tubeを使用(位置分解能 ~100μm)

## Slide 4
L2MuSA Algorithm Barrel
Barrel部分：
1.Trigger Chamberを使ってトラックのパターン・レコグニション
2.Drift TubeのDrift Timeを使ってそれぞれのLayer(Inner、Middle、Outer)でトラックセグメントをFitする
3.全体を円でFitして曲率半径Rを求める
4.Look-UpTable(LUT)を用いてPtを再構成
磁場B
Inner
Middle
Outer
Pt = aR + b で計算 (a、bは領域ごとに違う→LUT(磁場が違うので))
きれいな直線になる
→後で説明
R[mm]
Pt[GeV/c]

## Slide 5
EndCap部分：
1.Trigger Chamberを使ってトラックのパターン・レコグニション
2.Drift TubeのDrift Timeを使ってMiddleでトラックフィットしMiddle-Outerの直線の傾きを求める。このときOuterのHitがあるようならOuterのHitも使ってMiddle-Outerの傾きを求める
3.仮想Vertex(0,0)とMiddleを結ぶ直線とMiddle-Outerを結んだ直線のなす角を求 める。
4.αを用いてPtを再構成
L2MuSA Algorithm EndCap
1/Pt = Aα + BでPtを計算(A、Bは領域ごとに違う(LUT))
Inner
Middle
Outer
α
Vertex(0,0)
を仮定
磁場B
長所
LVL1で使用するMiddleのみを使っても出すことができる

## Slide 6
Pt Resolution と Bias
EndCap部分のLUTは6GeVと40GeV を使ってチューニングされたため
0からのMeanのずれを
Ptごとにplot
Pt[GeV/c]
黒:EC Positive
赤:EC Negative
黒点:BR Positive
赤点:BR NEgative
Pt Resolution
Pt[GeV/c]
0.12

## Slide 7
αの短所
Z-vertex[mm]
α
角度を使用しているため1/Ptとの関係が厳密には一次式でない (前ページPt Bias参照)
Vertex(0,0)を仮定しているため、Vertexの位置によってPtの値が変わってきてしまう
αを使用する上での短所
Z-Vertexとαの関係
他に何か良い値はないか？
9GeV Sample z-Vertexの拡がり
z[mm]

## Slide 8
β
β:Innerで求めた傾きとMiddle-Outerを結ぶ直線の傾きの差
(ATLASではすでに考えられている)
長所
短所
仮想Vertexを使わない
InnerのHitが必要になってくる
Inner Station単体で傾きを決める時、いくつかのトラックの
候補ができてしまう
事がある
Inner
Middle
Outer
β
磁場B
？
Layer内でトラックを
決めるといくつかの
トラック候補ができてしまう
β分布のテールを作ってしまう
可能性？

## Slide 9
Sagitta(Original)
・Inner、Middle、OuterでのHitをそれぞれA、B、Cとする
・直線ABとその中点をDとする
・Dを通る垂線とBCの交わる点をEとする
Sagitta = DE
Vertexを使わない
それぞれのLayerの傾きではなく点を使うため、トラックの引き間違いによるエラーを少なくできる可能性がある
Inner、Middle、OuterのそれぞれでのHitが必要
(構造上カバーできない場所がある)
長所
A
B
C
D
E
Z
Inner
Middle
Outer
短所
α、β、Sagittaの場合についてsingle muonのsampleを使い性能を比較していく

## Slide 10
Inner Layerにおける磁場
[T]
Large
Small
最終的にはη、φで細かく区切ってLUTを使用
今回は
  η方向は0.05ずつのBinに区切って比較
  φ方向はChamberの構造に合わせて２つのbinに区切って比較
Eta
Eta
Phi
3LayerでHitがない領域
3LayerでHitがある領域
Phi
注意
3LayerでHitがある領域のみについて考える
1.45≦η≦1.95の領域では３StationにHitがあるイベントは全体の95％ほど
磁場の不均一性
1.45
1.95

## Slide 11
Resolution
mean
σ
Resolutionとしてσ/meanを
プロットして比較
黒：α使用時
赤：β使用時
青：Sagitta使用時
Small Chamber
Large Chamber
Pt[GeV/c]
Pt[GeV/c]
β、Sagitta使用時はα使用時と同等、またはより良くなっている
9GeV Sagitta分布(η:1.8~1.85)
η:1.8~1.85

## Slide 12
Small
Large
1/Ptグラフの曲り
Pt[GeV/c]
Pt[GeV/c]
1/Pt[/GeV/c]
α
Pt=9GeV
Pt=75GeV
9GeVと75GeVの点を結びその直線と実際の値との差をその時のPtのMeanで割る
→PtごとにPlot
黒：α使用時
赤：β使用時
青：Sagitta使用時
η:1.8~1.85
Δα

## Slide 13
Vertexとの相関
Small
Large
横軸:mean±3σの範囲 でPlot
縦軸:固定
-300~300[mm]
α vs Z-Vertex[mm]
β vs Z-Vertex[mm]
Sagitta vs Z-Vertex[mm]
αのような
vertexとの
correrlationは見られない
Z-vertexとαの
correlation
η:1.8~1.85

## Slide 14
分布時のテール
黒：α使用時
赤：β使用時
青：Sagitta使用時
3Sigmaより外に分布してしまうものの割合をPtごとにプロットしてみる
Small Chamber
Large Chamber
Pt[GeV/c]
Pt[GeV/c]
η:1.8~1.85 9GeV Sample
η:1.8~1.85
α分布
β分布
Sagitta分布

## Slide 15
まとめ
L2MuSA アルゴリム
α使用 →・1/Ptとαの関係：領域によっては曲線になってしまう
・Vertexによるbias
Endcap
Vertexに依らない値を考える
β Sagitta
曲線になってしまうのはαより良くなることはなかった
Vertexには依らない
αと同等、またはそれよりも良いResolutionが得られる
ただしテールができてしまう
InnerとMiddleのHitが必要
曲線になってしまうのはαより良くなることはなかった
Vertexに依らない
αと同等又はそれよりも良いResolutionが得られる
βほどテールをひかない
Inner、Middle、OuterのHitが必要
β
Sagitta
Vertexに依らないのでDecay-in-FlightのmuonやMultiple Scatteringのmuonも区別できる可能性あり？それらのmuonによるRateをおさえられるか？
Single Muon Sampleを使って比較

## Slide 16
Back Up

## Slide 17
σ/mean
small
large
黒：α
赤：β
緑：Sagitta

## Slide 18
small
large
黒：α
赤：β
緑：Sagitta
Out Of 3 Sigma

## Slide 19
small
large
黒：α
赤：β
緑：Sagitta
曲り

## Slide 20
number of super-point == 3
number of super-point != 3
この領域のみで議論
(1.45≦η≦1.95)
上の領域でSpoint!=3の
Rate

## Slide 21
分布時のテール
β→トラックの引き間違えによるテールの懸念
黒：α使用時
赤：β使用時
青：Sagitta使用時
Small Chamber
Large Chamber
3Sigmaより外に分布してしまうものの割合をプロットしてみる
Pt[GeV/c]
Pt[GeV/c]
β
βが3sigmaより大きくなったものがSagittaではどうなるか
黒：β<3sigma
赤：β>3sigma
青：Sagitta Gaussian Fit
Sagitta計算にすればβのテールを取り除ける！？
η:1.8~1.85

## Slide 22
注意
Inner Layerにおける磁場
[T]
EndCap部分のDirft ChamberにはSmall ChamberとLarge Chamberというものがあり交互に配置されている
→磁場が異なる
SmallとLargeの領域で分けて考える必要がある
Small
Large
3LayerでHitがあるとき
3LayerでHitがないとき

## Slide 23
Resolution Eta:1.45~1.95